一、清单与定额不同部分

平整场地不同，清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。

挖土方不同：清单以垫层底面积乘挖土深度，定额要加工作面，允许许情况下，要放坡。

内墙高度不同：清单算至板顶，定额算至板底。

雨蓬不同：清单以体积，定额以面积。

阳台不同：清单以体积，定额以面积。

二、  清单与定额相同部分

土石外运：挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积

场地回填：回填面积×平均厚度

室内回填= S净*（室内外高差-地坪厚）

基础回填：挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积（墙基、柱基、管基、垫层）

地基强夯：设计图示尺寸m2

基础垫层：设计图示尺寸 m3

地面垫层：V=S净h ,

S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积；不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 ≤0．3 m2孔洞所占体积

其他垫层：设计图示尺寸m3

砖基础：V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积－∑＞0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚（b）；H：基础设计深度；h大放脚折加高度

L：外墙中心线，内墙净长线

A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h)

注：靠墙暖气沟的挑檐不增加，附墙垛基础突出部分体积并入基础界限

砖基与砖墙：设计室内地坪石基、勒，砖围墙：室外地坪

石勒墙：室内地坪

石围墙：内外地坪标高不同时取较低者；内外标高间为挡土墙，挡土墙以上为墙身位于室内地坪±300以内，以不同材料为界；超过±300，以室内地坪为界

砖墙：（墙长×墙高-∑＞0.3 m2孔洞面积）×墙厚-∑构件体积（嵌入）

墙长：外墙中心线，内墙净长线

墙高：外墙：①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者，算至屋架下弦底面+200mm

③斜屋面无天棚者有屋架算到屋 架下弦底面+300mm

④出檐宽度＞600mm,按实砌高度

⑤平屋面算至钢砼板面

内墙：①位于屋架下弦者，算至屋架底

②无屋架者算至天棚底+100mm

③有钢砼楼板隔层者算至板底

④有框架梁时算至梁底

女儿墙：屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面

内外山墙：平均高度

扣除：门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢砼柱、梁、圈梁 、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、内墙板头等所占体积

不增加：凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积

并入：凸出墙面的砖垛

砖烟囱、砖水塔：筒壁平均中心线周长×厚度×高度；扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以砖砌体扩大部分顶面为界

烟囱道：图示尺寸、实体积

砌块墙：设计图示尺寸m3扣除＞0.3 m2孔洞体积

石基础：同砖基础

砖砌散水：设计图示m2

现浇砼基础：设计图示尺寸m3，不扣除构件内钢筋，预埋铁件体积

现浇混土柱：设计尺寸m3 ，不扣构件内钢筋，预埋铁件

柱高：

有梁板柱：柱基（或楼板）上表面至上一层楼板上表面

无梁板柱：档基（或楼板）上表面至柱帽下表面

框架柱：柱基上表面至柱顶

构造柱：全高（与砖墙嵌接部分的体积并入）V=（B+b）AH+K

依附柱上的牛腿，并入柱身体积，如矩形柱，异形柱，构造柱等

现浇砼梁

梁与柱连接，梁长算至柱侧面

主次梁连接，次梁长算至主梁侧面

伸入墙内的梁头，梁垫体积并入

现浇砼墙：V=Lht-∑0.3m2以上门窗孔洞面积×t

L:外中心线，内净长线；有柱者算至柱侧；h:基础上表面至墙顶

现浇砼板

有梁板：梁、板体积之和

无梁板：板和柱帽体积之和

伸入墙内的板头并入板体积

现浇砼楼梯：s=LA-CX,水平投影面积不扣除C＜500的楼梯井，伸入墙内部分不增加预制砼板、其他构件（水磨石、预制钢砼小型池槽、压顶、扶手、拦板、垫块、隔热板、花格）

设计图示尺寸m3 不扣除构件内钢筋、铁件300 ×300以内孔洞所占体积

混凝土构筑物：

设计图示尺寸m3不扣除构件内钢筋预埋铁件≤ 0.3 m2孔洞所占体积(分部件分别列项)

钢筋工程(后张法):

预留孔道长度L

⒈低合金钢筋

①螺杆锚具:L-0.35m,螺杆另算

②镦头插片+螺杆锚具,L螺杆另算

③镦头插片+帮条锚具,L+0.15m

④帮条锚具 L+0.3m

⑤后张砼自锚 L+0.35m

⑥JM、XM 、QM

L+1m（L≤20m） L+1.8m(L>20m)

⒉钢绞线：同⑹

⒊碳素钢丝⑴锥形锚具：同⑹ ⑵镦粗头：L+0.35m

木制楼梯：图示外围尺寸、水平投影面积m2

屋面木基层：设计图示尺寸、斜面积m2

瓦、型材屋面

设计图示尺寸、斜面面积

不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟

不增加：屋面小气窗的出檐部分

屋面防水

⒈卷材、涂膜：设计图示尺寸m2

⑴斜屋顶（不舍平屋顶找坡）：斜面积

⑵平屋顶：水平投影面积

不扣除：同上

并入：屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等弯起部分

⒉刚性防水屋面

设计图示尺寸m2不扣房上烟囱、风帽底座、风道等

排水管

设计图示尺寸长度m未标注尺寸的，以檐口至设计室外地面垂直距离

屋面天沟设计图示尺寸m2； 铁皮和卷材天沟按展开面积

墙、地面防水

⒈卷材、涂膜、刚性：设计图示尺寸m2

⑴地面：主墙间净面积

扣除凸出地面的构筑物、设备基础

不扣除：柱、垛、间壁墙、烟囱、≤ 0.3 m2孔洞

⑵墙基：外墙中心线；内墙净长线

⒉变形缝 设计图示尺寸m

防腐面层

设计图示尺寸m2；扣除凸出地面构筑物、设备基础；立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量

沥青隔离层和防腐涂料：同上

墙体保温隔热：同上。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积

柱保温：设计图示尺寸m3 ，保温层中心线展开长度×高度×厚度（不包括粘结层厚度）

整体面层：设计图示尺寸m2

扣除：凸出地面构筑物、设备基础、地沟

不扣：柱、垛、间壁墙、附墙烟囱 ≤0.3 m2

不增加:门洞、空圈、暖气包槽的开口部分

楼梯装饰

设计图示尺寸，水平投影面积包括：踏步、休息平台、500mm以内楼梯井

扶手、拦杆、栏板装饰

设计图示扶手中心线m不扣弯头

台阶装饰

设计图示尺寸、水平投影面积

墙面一般抹灰

设计图示尺寸，垂直投影面积

外墙：抹灰面垂直投影面积

内墙：室内地面（或墙裙顶面）

至天棚底面

扣除：门窗洞口>0.3m2

不扣:踢脚线、挂镜线、≤0.3 m2墙与构件交接处

不增加：门窗洞口孔洞的侧壁面积并入：附墙柱的侧面抹灰

墙面装饰抹灰、拉条灰、甩毛灰同上

墙面勾缝 垂直投影面积m2

扣除：墙裙和墙面抹灰面积

不扣：门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰面积

不加：附墙柱和门窗洞口侧面勾缝

注：与墙面同材质的踢脚线，或踢脚线已列入墙面、墙裙项目内的，不再单独列项

柱面抹灰（含勾缝）:设计图示尺寸m2

装饰板墙面

设计图示、墙净长×净高

扣除门窗洞口，＞0.3 m2

装饰板柱（梁）面

设计图示、外圈饰面尺寸×高度

并入：柱帽、柱墩工程量

隔断：设计图示、框外围面积

扣除： ＞0.3 m2孔洞；并入：浴厕隔断门的材质相同者，其门的面积

幕墙：设计图示、幕墙外围面积

带肋全玻璃幕墙：展开尺寸m2

天棚抹灰

设计图示尺寸m2（主墙间净面积）

不扣除：间壁墙、垛柱、附墙烟囱、检查口、管道

并入：带梁天棚、梁两侧抹灰面积

板式楼梯底面：斜面积

锯齿形楼梯底面:展开面积